Návod pro používání bezdrátové klávesnice + myši A4TECH

1.Instalace:

- vypněte Váš počítač

- vložte baterie do klávesnice a myši – při vkládaní se řiďte obrázky, které jsou uvedeny v originálním manuálu.

- připojte klávesnici k Vašemu PC do konektoru PS/2, který je určen pro klávesnici – konektor je označen fialovou barvou

- připojte konektor myši do PS/2 konektoru Vašeho PC, který je určen pro myš – konektor je označen zelenou barvou

- umístěte společný přijímač/vysílač alespoň 20 cm od nejbližšího elektrického zařízení

2. Instalace ovládacího software

instalace ovladačů:

- vložte přibalenou instalační disketu do Vaší floppy mechaniky

- napište v dialogovém okně A:setup a potvrďte klávesou ENTER

nastavení vysílací frekvence

- abyste zabránili případným interferencím mezi různými RF zařízeními, můžete přepínat mezi dvěma frekvenčním kanály

Přidělení ID kódu

- po skončení instalace driverů se Váš počítač restartuje a následně se objeví dialogové okno ovládacího SW.  Hýbejte myší po dobu několika sekund a pak klikněte na tlačítko Connect ID. Ovladač úpřidělí myši unikátní ID kód. Pro ukončení programu zmáčkněte EXIT.

- Pro připojení klávesnice můžete zmáčknout tlačítko ID Connect button na společném přijímači. Zároveň stiskněte na klávesnici libovolné tlačítko. Jestliže zelené LED dioda nesvítí, není klávesnice připojena.