# JAZPIPER Ubit  / Digital Audio – návod k používání

## Poznámky k provozu  a upozornění:

- Pro formátování paměti vašeho přehrávače MP3 používejte pouze formátovací program dodaný s přístrojem. Při formátování  operačním systémem Windows nebude zařízení pracovat. Pokud nemáte nainstalováno s přístrojem dodané programové vybavení -  Digital Audio Management System, použijte k vymazání souborů ve vašem přístrojí příkaz „Delete“. V případě formátování pomocí operačního systému Windows by došlo ke zničení přehrávače MP3.

- Pokud přenášíte soubory mezi vaším přehrávačem MP3 a počítačem PC, sledujte prosím údaje na zobrazovači LCD vašeho přehrávače MP3. Přenos je ukončen pokud se na displeji přestane zobrazovat zpráva o přenosu.

- Funkce „Plug and Play“ se projeví okamžitě pouze u počítače vybaveného operačním systémem Win2000/WinXP nebo vyšším. Uživatelé operačních systémů Win98/win98SE budou nuceni použít ovladačů, které jsou součástí programového vybavení - Digital Audio Management System. Pokud ani poté nebude  systém schopen zařízení rozpoznat, postupujte podle pokynů na CDROM a nainstalujte soubory ovladače pro Win98 z příslušné složky CD ve kterou jsou ovladače umístěny.

- Pokud není přehrávač MP3 delší dobu používán, vyjměte baterie,  aby se předešlo možnému poškození způsobeného jejích vybitím.

- Přehrávač MP3 by neměl být uložen  v prostředí se zvýšenými teplotními změnami, vlhkostí a prachem.

- Před zahájením provozu nastavte spínač HOLD do polohy - uvolněno.

- Dávejte pozor, aby Vám váš přehrávač neupadnul.  Pád může mít za následek vypadnutí baterie,  nebo poškození povrchu přístroje.

Stav baterie

(Jednotka času: hodina)

| Baterie | Digitální Audio |
| --- | --- |
| Alkalická baterie Velikost AAA x 1 | 12 |

- Životnost baterie může být různá a závisí silně na způsobu požívání, výrobci a datu výroby

- V následujících případech vyměňte prosím baterii za novou:

  - Pokud je na displeji zobrazen symbol spolu s textem „Low Battery“ a dojde k vypnutí přístroje.

  - Žádné z tlačítek nereaguje a není funkční dokonce ani poté kdy je baterie vyjmuta a znovu vložena.

Poznámka:

Vyvarujte se účinkům statické elektřiny a pokud je to možné, neprovozujte přehrávač v mimořádné suchém prostředí.

Pokud přístroj přestane správně pracovat,  proveďte jeho uvedení do základního stavu vyjmutím baterie.

## Zobrazení přehrávače

| Přední strana Play/pause (stop) / napájení LCD USB port | Boční strana: Hlasitost (VOL+)/ Hlasitost (VOL–)) Tlačítko Hold |
| --- | --- |

## Příslušenství

|  | Instalační CD |  | Prodlužovaní USB kabel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stereofonní sluchátka |  | Návod k použití |
|  | Baterie typu AAA |  |  |

## LCD panel

| Režim opakovaného přehrávání | Ikona režimu HOLD |  | Indikátor baterie |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas přehrávání |  | Formát skladby |
|  |  | Zpěvák a název skladby | Aktuální situace |

Provozní režimy jsou:

- Repeat(opakování),

- Repeat All (opakování všech skladeb),

- Random (přehrávání v náhodném pořadí),

- Preview (přehled) a

- Normal. (Normální režim není na obrázku znázorněn.)

Equalizer má funkce:

- Jazz,

- Classic,

- Rock, Pop a

- Normal

## Vypnutí a zapnutí napájení

Napájení je zapnuto po krátkým  stisknutím tlačítka PLAY/STOP. Do dvou sekund dojde ke zobrazení uvítacího obrázku a zapnutí podsvětlení displeje. Podsvětlení displeje může být uživatelem nastaveno a jeho trvání je možné ovlivnit stisknutím ovládacích tlačítek. Pokud nedojde ke stisknutí žádného z tlačítek, podsvětlení se po dvou sekundách automaticky vypne.

Bezpečné vypnutí přístroje proveďte stisknutím tlačítka PLAY/STOP, které trvá déle než 3 sekundy. Poté dojde ke zobrazení nápisu „POWER OFF“ a přístroj je bezpečně vypnut.

## Přehrávání hudby ve formátu MP3

- Po zapnutí napájení krátkým stisknutí tlačítka PLAY/STOP se objeví následující zobrazení na displeji LCD:  03 -33  přitom znamená, že v přístroji Digitál Audio je k dispozici 33 skladeb, přičemž je vybrána třetí z nich.

- Dalším stisknutím tlačítka PLAY/STOP bude zahájeno přehrávání nastavené stopy tak jak je výše zobrazeno.  V horním levém rohu je zobrazen indikátor přehrávacího času.

- Pokud chcete přejít na předchozí/následující skladbu, otáčejte ovládacím kolečkem směrem nahoru nebo dolů, čímž dojde výběru požadované stopy. Přehrávání je zastaveno stisknutím tlačítka PLAY/STOP.

- Stisknutím tlačítka PLAY/STOP na dobu 3 sekund, je možné vypnout napájení.

- Stisknutím tlačítka VOL+/VOL- je možné řídit hlasitost přehrávání a to buď v režimu PLAY nebo PAUSE.  Hlasitost přehrávání (podle obrázku) se bude zvyšovat nebo snižovat když je odpovídajícím způsobem stisknuto tlačítko  VOL+/VOL-. Hlasitost je možno regulovat ve 32 krocích od 0 do 31.

Upozornění

Při přehrávání skladeb ve formátu MP3 může v důsledku změny zatížení docházet ke kolísání napětí baterie,  které pak má za následek blikání indikátoru stavu baterie.

## Nabídka v režimu přehrávání

- Stiskněte PLAY/STOP, čímž dojde k zapnutí Digital Audio.

- Stiskněte tlačítko Menu (uprostřed ovládacího kolečka).  Tímto tlačítkem je možné volit následující funkce systému Digital Audio:

| REC | Vstup do funkce nahrávání |
| --- | --- |
| EQ | Nastavení equalizeru |
| Repeat | Režim opakování |
| Backlight | Podsvětení displeje |
| Del File | Mazání audio souborů |
| Memory Info | Informace o paměti |
| Return | Návrat |

Všechny možnosti jsou popsány ve výše uvedené tabulce

Všechny položky nabídky je možné zvolit otáčením ovládacího kolečka směrem nahoru nebo dolů.

- Výběr každé z možných funkcí v nabídkách se provádí tlačítky Last nebo Next ve funkčních nabídkách. Její potvrzení je provedeno tlačítkem Mode.

- V případě volby funkce „Del File“, vstoupíte do režimu mazání. Více informací o této funkci bude uvedeno dále.

- Systém Digital Audio poskytuje informace o kapacitě paměti  při zvolení režimu „Memory Info“. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, dojde po 2 sekundách k návratu do režimu přehrávání (Play). Pokud jde o paměť systému  Digital Audio,  jsou k dispozici následující informace:

## Funkce záznamu hlasu

- Po zapnutí napájení stisknutím tlačítka PLAY/STOP, stiskněte tlačítko MENU (uprostřed ovládacího kolečka). Tím dojde ke zobrazení následující nabídky podle obrázku.

- Zvolte položku REC, čímž vstoupíte do režimu pro (Voice Recording) záznam hlasu (viz obrázek)

- Nyní je možné zvolit zobrazení souborů tlačítkem UP/DOWN. Poslech zvoleného uloženého  souboru je možné zahájit stisknutím tlačítka PLAY/STOP  (viz levý obrázek). Pokud nejsou uloženy žádné soubory, zobrazení bude vypadat následovně (viz pravý obrázek):

- Po stisknutí tlačítka MODE (ve středu ovládacího kolečka) dojde ke zobrazení nabídky funkcí v režimu záznamu hlasu podle následujícího zobrazení. Záznamu hlasu  je zahájen potvrzením nabídky Record, které je provedeno stisknutím tlačítka MODE. Údaje na displeji v tomto režimu jsou zobrazeny na následujícím pravém obrázku.

- Záznam je možné ukončit krátkým stisknutím tlačítka PLAY/STOP. Výstup z režimu hlasového záznamu a přepnutí do režimu MP3 se provede odpovídající volbou v nabídce funkce (Function).

Poznámka: Během záznamu jsou všechna tlačítka s výjimkou tlačítka PLAY/STOP a tlačítka HOLD nefunkční.

## Nabídky v režimu záznamu hlasu (Voice Recording)

K obsluze přístroje Digital Audio v režimu záznamu hlasu je možné využít nabídky funkcí.

- Zapněte přístroj Digital Audio stisknutím tlačítka PLAY/STOP.

- Stiskněte tlačítko MODE (uprostřed ovládacího kolečka), zvolte REC a stiskněte znovu tlačítko MODE. Tím dojde k přepnutí do režimu záznamu.

Music Mode

RECORD

Del REC File

Memory Info

Backlight

Return

- V režimu záznamu hlasu dojde ke zobrazení nabídky funkcí pro režim Recording (záznam) stisknutím tlačítka MODE (viz obrázek)

V nabídce funkcí je k dispozici 6 položek

Tyto položky představují zkratky funkcí jako: návrat do režimu hudba (Music), záznam hlasu, vymazání zaznamenaného souboru, zobrazení informaci o paměti, podsvětlení displeje, návrat do aktuálního režimu.

## Výstup z režimu záznam hlasu

Pokud si přejete po ukončení záznamu poslouchat hudbu,  můžete opustit režim záznamu hlasu a přejít do režimu Hudba použitím funkcí v nabídce.

- V režimu  záznamu hlasu stiskněte tlačítko MODE (ve středu ovládacího  kolečka), čímž dojde k zobrazení  následující nabídky.

- Ovládacími tlačítky Last/Next (na horní nebo dolní straně ovládacího kolečka) proveďte výběr Music Mode (hudební režim) v nabídce.

- K potvrzení dojde stisknutím tlačítka MODE a tím dojde k návratu do režimu hudba (Music).

## Mazání souborů

Pokud si přejete vymazat soubory v Digitálním Audiu, můžete k tomu využít funkcí v nabídce. K tomuto účelu je také možné využít také programového vybavení Digital Audio Manager Software (bližší informace jsou uvedeny dále).

Vymazání skladeb z Digitálního Audia je možné provést také následujícím postupem:

- Při zapnutí přístroje Digital Audio držte stisknuté tlačítko PLAY/STOP.

- Stiskněte tlačítko MENU (ve středu ovládacího kolečka),  čímž vstoupíte do nabídky funkcí.

- Soubor který si přejete vymazat (Del File) zvolte v nabídce pomocí tlačítek NEXT/LAST.

- Potvrzení proveďte stisknutím tlačítka MODE.Poté se na displeji zobrazí následující údaje. Horní řádek udává zvolenou stopu a spodní řádek udává název skladby.

- Nyní máte možnost vybrat soubor, který si přejete vymazat.  Stisknutím tlačítka MODE (ve středu ovládacího kolečka) dojde ke zobrazení dialogového rámečku pro mazání tak jak je uvedeno v následujícím zobrazení. V tomto dialogovém rámečku provedete potvrzení stisknutím tlačítka MODE. Pokud si nepřejete soubor vymazat, potom prosím stiskněte jakékoliv tlačítko čímž dojde k návratu na hlavní nabídky.

## EQ (Equalizer)

Zde máte možnost volby režimu,  který odpovídá druhu hudby.

- Zapněte přístroj Digital Audio pomocí tlačítka PLAY/STOP.

- Do nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MODE.

- V nabídce zvolte EQ tlačítkem NEXT/LAST.

- Dále tiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do nabídky EQ.

- Proveďte volbu typu Equalizeru.

K dispozici je celkem pět typů ekvalizerů:

  - JAZZ,

  - CLASSIC,

  - ROCK,

  - POP a

  - NORMAL.

Seznam nabídky equalizerů je zobrazen  po volbě EQ následovně:

JAZZ

CLASSIC

ROCK

POP

NORMAL

Return

Nastavení režimu equalizéru můžete provést v nabídce EQ. Volbou odpovídající režimu máte možnost zajistit dokonalý zvukový efekt typu Jazz, Classic, Rock nebo Pop.  Volbou funkce Normal dojde k návratu k původnímu zvukovému efektu.

Pokud si nepřejete změnit dosavadní nastavení můžete tuto nabídku opustit volbou možnosti Return.

## Režim opakování (Repeat)

Pokud si přejete poslouchat skladbu stále znovu, potom je nutné abyste vstoupili do režimu opakování.

- Stiskněte tlačítko PLAY/STOP čímž dojde k zapnutí přístroje Digital Audio.

- Stiskněte tlačítko MODE (ve středu ovládacího kolečka) a vstupte do nabídek.

- V nabídce zvolte Repeat pomocí tlačítek NEXT/LAST (na horní a spodní straně ovládacího kolečka).

- Stisknutím tlačítka MODE vstoupíte do nabídky pro režim Repeat: Po této volbě se objeví následující zobrazení a s jeho pomocí je možné volit nabídky pro režim Repeat. K dispozici jsou režimy: Random,  Normal, Repeat all, Repeat one a Preview.

Random

Normal

Repeat all

Repeat one

Preview

Return

Repeat: Opakovaně přehrává aktuální skladbu MP3

Repeat All: Přehrává opakovaně všechny skladby MP3 postupně až do doby než je zvolena jiná funkce.

Random: Přehraje všechny skladby v MP3 v náhodném pořadí a poté dojde k ukončení přehrávání.

Preview: Přehraje postupně vždy prvních 10 sekund každé skladby MP3 a po přehrání poslední skladby dojde k ukončení přehrávání.

Normal: Přehrává postupně MP3 a po přehrání poslední skladby dojde k ukončení přehrávání.

Pokud si nepřejete měnit současné nastavení, můžete nabídku opustit tak, že zvolíte  Return.

## Podsvětlení displeje.

Zadní podsvětlení displeje má modrou barvu. Dobu po kterou je podsvětlení v činnosti máte možnost nastavit podle vašich požadavků.

- Volbu nabídky pro podsvětlení proveďte výběrem Backlight v režimu Music nebo REC.

- Vstup do režimu pro ovládání podsvětlení proveďte stisknutím tlačítka MODE. Přitom dojde ke zobrazení následující nabídky:

Máte možnost podsvětlení vypnout nebo jej nechat zapnuté po 5, 10, 15 nebo 20 sekund  opakovaným stiskem tlačítka.

Volba Off znamená, že podsvětlení displeje nebude vůbec zapnuto. Tím dojde k prodloužení životnosti baterie.

Volba 5SEC, 10SEC, 15SEC, 20SEC, znamená, že podsvětlení bude zapnuto po 5, 10, 15 nebo 20 sekund po každém stisknutí některého tlačítka.

## Ověření využití vnitřní paměti

I bez připojení k PC máte možnost zjistit využití vnitřní paměti.

- Přístroj Digital Audio zapněte stisknutím tlačítka PLAY/STOP.

- Proveďte volbu režimu Memory Info z nabídky v režimu Music nebo Record stisknutím tlačítek LAST/NEXT (horní/spodní strana ovládacího kolečka).

- Proveďte potvrzení stisknutím MODE. Na displeji dojde ke zobrazení následujícího dialogového rámečku, ve kterém je zobrazena kapacita paměti, která je k dispozici. K návratu do  režimu Play dojde po 2 sekundách pokud není stisknuto žádné jiné tlačítko. Na displeji máte možnost zjistit velikost vnitřní paměti.

## Propojení přes USB

Přes USB port vašeho PC máte možno přenášet soubory ve formátu MP3.

- Přesvědčte se, že váš PC podporuje zařízení připojené prostřednictvím USB. (Informace o hardware vašeho počítače najdete v příručce dodané s počítačem).

- Propojte váš PC přímo, nebo použitím kabelu USB, s přístrojem Digital Audio.

- V okénku zobrazovače LCD se po provedeném připojení objeví příslušné zobrazení  znázorněné na následující ilustraci.

Pokud jste nainstalovali přiložené programové vybavení, najde váš PC přístroj Digital Audio automaticky po jeho prvním  připojení. Pokud jste dosud programové vybavení nenainstalovali musíte jej před připojením nainstalovat.

## Požadavky na PC

Před připojením přístroje Digital Audio k PC je nutné instalovat programové vybavení Digital Audio Manager. Po vložení instalačního CD do jednotky CDROM dojde automaticky k nainstalování ovladače pro USB. Programové vybavení Digital Audio Manager má následující požadavky na systém:

  - Osobní počítač slučitelný s IBM PC

  - Procesor Pentium 166 MHz MMX nebo rychlejší

  - Windows 98SE, Windows2000 nebo Windows XP

  - USB Port

  - 32 MB RAM nebo více (doporučeno 64MB pro Windows 2000)

  - 20 MB volného prostoru na HDD nebo více

  - 4x CD-ROM jednotku nebo rychlejší

  - zvuková karta (volitelně)

  - přístup na Internet (doporučeno)

## Instalace Manager Software

Vložte instalační CD do jednotky CD-ROM a k instalaci software dojde automaticky. Na instalační obrazovce klikněte na tlačítko „Next“ a Digital Audio Manager Software a ovladač USB budou automaticky nainstalovány. Po dokončení instalace bude zobrazena výzva k restartování počítače. Nakonec dojde k vytvoření složky v adresáři „Start/Program/Digital Audio Manager Software“ systému Windows a na Ploše dojde ke zobrazení ikony pro Digital Audio.

## Práce se systémem Digital Audio Management

Nejdříve propojte přístroj Digital Audio a váš počítač přímo, nebo pomocí USB kabelu. Pokud dojde k uskutečnění propojení objeví se na LCD zobrazovači přístroje Digital Audio odpovídající zobrazení.

Po kliknutí na ikonku na Ploše dojde ke zobrazení systému Digital Audio management.

## Přenos souborů do přístroje Digital Audio

Před odesíláním propojte přístroj Digital Audio a váš počítač přímo, nebo pomocí USB kabelu.

- Klikněte dvakrát na ikonku na Ploše.

- Proveďte výběr souborů. Začněte výběrem složky, která obsahuje soubory, které mají být přeneseny z levé strany vybrazení Program Manager. Tím automaticky dojde ke zobrazení souborů ve složce v pravém sloupci. V levém horním rohu nabídky byste pro usnadnění provedení funkce měli označit typ souborů.

- Klikněte na tlačítko Download nebo zvolte možnost „Download“ v nabídce Nástrojů (Tool).

- Poté dojde ke zobrazení ovládání Copy.

- Systém automaticky nastaví adresář EDISK a umístí soubory které nejsou ve formátu audio do adresáře EDISK na přenosném disku přístroje Digital Audio poté kdy jste do adresáře přesunuli soubory, které nejsou ve formátu MP3 nebo WMA.

- Systém řízení automaticky zkontroluje přístroj Digital Audio. Když dojde k vytažení kabelu z přístroje, nebude systém řízení pracovat.

## Varování:

- Během přehrávání souborů přistroj Digital Audio neodpojujte. Došlo by tím k jeho poškození.

- Pokud přístroj Digital Audio nepracuje, vyjměte baterie a po třech sekundách je opět vložte do přístroje. Proveďte znovu připojení přístroje k PC.

- Když nejste schopni nalézt přesunuté soubory,  které nejsou ve zvukovém formátu na přenosném disku přístroje Digital Audio, podívejte se prosím do adresáře EDISK.

- Během přesunování souborů pod operačním systémem  Win98 musíte dávat při přenosu pozor na zobrazení na displeji přístroje. Na zobrazovači je přenos znázorněn pohybem zobrazení. Když dojde k zastavení pohybu, znamená to, že přenos byl ukončen a váš přístroj může být bezpečně odpojen. Pokud přístroj odpojíte před ukončením přenosu souborů dojde k jeho poškození.

## Přenos souborů z přístroje Digital Audio do PC

Přístroj Digital Audio může také sloužit jako přenosný elektronický disk. Řídící systém umožňuje odeslat soubory z disku na váš PC, ale soubory ve zvukovém formátu není možné s ohledem na ochranu autorských práv přenášet. Povolen je pouze přenos souborů ze složky EDISK.

- Připojte přístroj Digital Audio k PC

- Zvolte soubory, které chcete přenést.

- Klikněte na tlačítko Send v řídícím programu.

- Poté dojde ke zobrazení pro řízení přenosu.

Varování:

- V průběhu přenosu souborů přístroj Digital Audio neodpojujte, protože dojde k jeho poškození.

- Vzhledem k zákonům na ochranu autorských práv není dovoleno přenášet hudební soubory. Na tuto skutečnost vás systém upozorní hlášením „it cannot be send (nemůže být odesláno)“ v případě, že  zvolíte k přesunu soubory ve formátu MP3 nebo WMA.

- Během přesunování souborů pod operačním systémem  Win98 musíte dávat při přenosu pozor na zobrazení na displeji přístroje. Na zobrazovači je přenos znázorněn pohybem zobrazení. Když dojde k zastavení pohybu, znamená to, že přenos byl ukončen a váš přístroj může být bezpečně odpojen. Pokud přístroj odpojíte před ukončením přenosu souborů dojde k jeho poškození.

## Formátování paměti v přístroji Digital Audio

Před formátováním se ujistěte, že přístroj Digital Audio je zapnut a je připojen k PC.

- Na stolním počítači spusťte program Digital Audio Management.

- Klikněte na ikonku Formátování v dialogovém okénku, čímž dojde k vyskočení nabídky pro formátování.

- Klikněte na tlačítko Start a tím zahájíte formátování paměti Digital Audio.

## Varování:

- Při formátování dojde ke smazání všech souborů.

- Během formátování přístroj neodpojujte, protože by mohlo dojít k poškození systémových souborů a nebylo by možné jej znovu zapnout.

- Pro formátování nepoužívejte programu který používá operační  systém Windows. K formátování používejte pouze nástrojů v řídícím programu přehrávače MP3. Jinak může dojít k tomu, že přístroj nebude pracovat nebo jej nebude možné zapnout.

## Mazání souborů

Vedle možnosti mazat soubory přímo v přístroji Digital Audio, můžete totéž provést použitím řídícího systému pro Digital Audio.

- Připojte přístroj Digital Audio k PC. Přístroj zapněte a na PC spusťte program pro řídící systém.

- Vyberte soubory, které si přejete vymazat.

- Klikněte na ikonku tlačítka Delete. Přitom je možné také využít i  nabídku pro funkci  Delete.

Poznámka:

Jakmile dojde k vymazání souboru není již možné jej obnovit. Tuto funkci není možné používat pro mazání souborů v PC.

## Obnovení propojení USB

Pro bezpečnější provoz při spojení mezi přístrojem Digital Audio a PC můžete kliknout na ikonu tlačítka pro spojení (Connection) v řídícím systému Digitálního Audia, čímž dojde k obnovení propojení USB.

## Zobrazení obsahu vnitřní paměti

Program řídícího systému pro Digitální Audio umožňuje zobrazení vnitřní paměti prostřednictvím číslic a písmen.

V následujícím  čísle představuje žlutá použitou paměť zatím co zelená paměť volnou.

## Předběžný poslech

Po výběru skladby na vašem PC si ji můžete poslechnout použitím programu pro řízení Digital Audio.

- Zvolte skladbu, kterou si chcete poslechnout.

- Stiskněte tlačítko Pre-listen (předběžný poslech) v pravém horním rohu, a poté se můžete potěšit poslechem této skladby z vašeho PC. Označení tlačítka Pre-listen se změní na Stop. Přehrávání je možné ukončit opět kliknutím na tlačítko označené Stop. Pokud si přejete poslouchat další skladbu, musíte nejdříve zastavit přehrávání zvolené skladby a poté přejít k následující.

## Zjišťování závad

- V okénku zobrazovače LCD přístroje Digital Audio se po zapnutí nic nezobrazí.

- Zkontrolujte zda byla vložena baterie.

- Zkontrolujte zda není nutné baterii vyměnit.

- Pokuste se znovu vložit baterii nebo ji nahraďte

- Vyjměte baterii na 5 sekund a poté ji opět správně vložte zpět.

- Tlačítka nejsou funkční.

- Přesvědčte se, zde je tlačítko „Hold“ v poloze odblokováno.

- Uvolněte tlačítko „Hold“

- Při přehrávání souborů MP3 není slyšet žádný zvuk

- Zkontrolujte zda není nastavení hlasitosti na příliš nízkou úroveň a proveďte zesílení.

- V současné době  používají některé skladby MP3 nebo WMA  kompresi VBR (proměnná hodnota datového toku),  takže přehrávač není schopen normálně zobrazit čas přehrávání. Můžete se pokusit provést znovu kompresi při normální rychlosti.

- Některé skladby není možno přehrávačem přehrát. V současnosti je pro kompresi některých skladeb MP3 použito komprimace algoritmem Mpeg1 Layer 1 nebo Layer2. Váš přehrávač však podporuje pouze skladby komprimované algoritmem Mpeg1 Layer3 a WMA. Jiné skladby se při přehrávání jeví přirozeně, ale při přehrávání může dojít k problémům.  Snažte se tedy používat pro kompresi formátu podle Mpeg1 Layer3.

## Technické údaje

| Velikost paměti | 64/128 M |
| --- | --- |
| Nastavení hlasitosti | 32 úrovní |
| Zobrazovač LCD | 96*26 pixelů |
| Velikost | 95*32*21 (mm) |
| SNR (Odstup signál/šum) | 90 dB |
| Výstupní frekvence | 20 Hz – 20 kHz |
| Formát záznamu | ADPCM |
| Hodnota komprese | 32Kb/s – 256Kb/s |